Техническое задание

на выполнение работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

по объекту «ул. Шухова д.14»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Реконструкция туалетов и коридора Шухова д. 14 стр. 5

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, закупаются силами и на средства заказчика, на основании списка необходимых материалов для производства работ, предоставленного подрядной организацией, Данный список необходимо предоставит не позднее, чем за 7 дней, до фактического начала работ.

Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 31.05.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт помещений, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт помещений и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт помещений, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями на территории ул. Шухова д.14».

РАЗДЕЛ 7   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.

| Демонтажные работы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж гипсокартонного потолка с металлической конструкцией | м2 | 280 |
| Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), отштукатуренной дранкой. | м2 | 120 |
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 120 |
| Демонтаж плитки от стен и пола. | м2 | 24 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 256 |
| Демонтаж ламината с пола | м2 | 256 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 256 |
| Демонтаж унитазов и моек | шт | 8 |
| Демонтаж старой электропроводки | п.м | 120 |
| Демонтаж старых светильников | шт. | 16 |
| Демонтаж старых чугунных труб канализации | п.м | 18 |
| Демонтаж старых стальных труб водопровода | п.м | 24 |
| Демонтаж душевой кабины со смесителем | шт. | 2 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 1 |
| Демонтаж старой двери с утилизацией. | шт. | 8 |
| Строительно отделочные работы: |  |  |
| Электрика: |  |  |
| Устройство временного освещения | точка | 8 |
| Укладка силового кабеля d до 10 мм в гофре. | п.м | 160 |
| Установка подрозетника в ГКЛ | шт. | 8 |
| Установка автоматов защиты | шт. | 6 |
| Установка двух / трехполюсного автомата / рубильника | шт. | 1 |
| Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт. | 4 |
| Установка силовой розетки | шт. | 8 |
| Установка светильника светодиодного («Армстронг») | шт. | 16 |
| Подключение водонагревателя напрямую, без розетки | шт. | 1 |
| Установка щита АВР до 40 А | шт. | 1 |
| Устройство контур-заземления | компл. | 1 |
| Сантехника: |  |  |
| Переборка канализационного стояка | шт. | 2 |
| Установка водопроводных труб | п.м | 20 |
| Прокладка канализационных труб диаметром 50 мм | п.м | 12 |
| Прокладка канализационных труб диаметром 100 мм | п.м | 10 |
| Установка и подключение унитаза с инсталляцией | шт. | 6 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 4 |
| Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 2 |
| Установка ревизионного люка для сантехнических труб. | шт. | 2 |
| Потолки: |  |  |
| Утепление потолка материалом «Пеноплекс» - 100 мм | м2 | 280 |
| Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 280 |
| Устройство потолочного плинтуса из пенопласта | п.м | 146 |
| Прокладка труб вентиляции для с/у в оцинкованном коробе d-100 мм | п.м | 24 |
| Установка ревизионного люка для обсуждения систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт. | 2 |
| Стены: |  |  |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м. | 2 |
| Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 2 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) на криволинейных участках | м2 | 396 |
| Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | 26 |
| Грунтовка стен | м2 | 396 |
| Грунтовка откосов | м2 | 36 |
| Шумо и теплоизоляция стен пенопластом | м2 | 396 |
| Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 396 |
| Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м2 | 36 |
| Устройство армированной сетки 2 х 2 | м2 | 396 |
| Проклейка стен стеклотканью | м2 | 396 |
| Шпатлевка стен черновая | м2 | 396 |
| Шлифовка стен черновой шпатлевки | м2 | 396 |
| Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 396 |
| Шлифовка финишной шпатлевки | м2 | 396 |
| Шпатлевка черновая откосов | м2 | 36 |
| Финишная шпатлевка откосов | м2 | 36 |
| Поклейка стекло обоев под покраску | м2 | 396 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской валиком | м2 | 396 |
| Покраска откосов валиком | м2 | 396 |
| Нанесение декоративного покрытия типа «Короед» | м2 | 72 |
| Установка ревизионного люка | шт. | 2 |
| Полы: |  |  |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. 7-10 см | м2 | 280 |
| Армирование стяжки пола | м2 | 280 |
| Обезпылевание основания пола | м2 | 280 |
| Устройство самовыравнивающей стяжки пола | м2 | 280 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 280 |
| Затирка швов на плитке | м2 | 280 |
| Изготовление порогов из керамической плитки | м2 | 4 |
| Устройство керамического плинтуса с распилом | м2 | 68 |
| Грунтовка пола бетонно контактом | м2 | 280 |
| Разгрузочные работы |  |  |
| Установка двери (распашной) | шт. | 12 |
| Установка дверного добора | шт. | 24 |
| Установка наличника | шт. | 24 |
| Установка дверных стопоров | шт. | 12 |
| Врезка замка | шт. | 12 |
| Дополнительные работы: |  |  |
| Разгрузочные работы | тонна | 4 |
| Вывоз мусора на раст. 110 км. От Москвы | куб.м. | 8 |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Технический директор В. В. Марцонь