Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Прокладка 2-х силовых кабельных линий от ТП 4621 и ТП 19811 до щита АВР в стр.10, Щухова 14, для подключения сервера и пожарной сигнализации

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

Все материалы и оборудование, используемые в ходе работ, закупаются исполнителем на средства заказчика, на основании перчня и согласованного проекта для производства работ, предоставленного подрядной организацией, Данный перечень и проект необходимо согласовать не позднее, чем за 7 дней, до фактического начала работ.

Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 30.12.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт помещений, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора и требованиям Технического задания. , Участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт помещений, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

. Гарантийный период качества выполненных работ по монтажу оборудования и самому оборудованию, должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы и оборудование применяемые при выполнении Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда при производстве работ. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - Руководствоваться следующими нормативными документами: при выборе места прокладки кабеля - ПУЭ 2.3.85 ; ПУЭ 2.3.87; ПУЭ 2.3.88, 89; ПУЭ п.2.3.94 и 2.3.95; ПУЭ 2.3.97. для подготовки траншеи - ПУЭ п.2.3.84. для подготовки к прокладке кабеля - СНиП п.3.66; ПУЭ 2.3.83 для выбора кабеля - ПУЭ 2.3.37. для укладке кабеля - СНиП п.3.58; СНиП п.3.59; ПУЭ п.2.3.100 для защиты кабеля - СНиП п.3.70.; ПУЭ п.3.67; ПУЭ п.2.3.83. при засыпке кабеля - СНиП п.3.71; СНиП п.3.72. использовать принципиальную схему траншеи в разрезе по правилам; СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства - И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями на территории ул. Шухова д.14».

РАЗДЕЛ 7   Перечень материалов и работ.

| № | Материалы - наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВгНг 5х6 | 155 | м. |
| 2 | Лоток перфорированный 100 д. | 100 | м |
| 3 | Труба металическая 50 д. | 22 | шт. |
| 4 | Гофра 32 д. | 100 | шт. |
| 5 | Металическа труба 32 д. | 5 | м |
| 6 | Щит АВР до 200А | 1 | шт. |
| 6 | Пескобетон | 10 | шт. |
| 7 | Кабель ВВгНг 3х2,5 | 100 | шт. |
| 8 | Расходный материал | 1 | шт. |
| № | Работы - наименование | Кол-во | Ед. |
| 1 | Прокладка кабеля( 5х6) | 155 | м. |
| 2 | Прокладка кабеля( 3,2.5) | 100 | м |
| 3 | Сверление отверстий алмазным бурением до 100 мм. | 300 | см. |
| 4 | Монтаж щита АВР | 1 | шт. |
| 5 | Подключение питания в ВРУ на разные лучи | 1 | шт. |
| 6 | Пусконаладочные работы | 1 | шт. |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Технический директор В. В. Марцонь