Техническое задание

на выполнение работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

по объекту «ул. Шухова д.14»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение ремонтно-отделочных работ в технических помещениях по адресу: Москва, ул. Шухова д. 14 стр.10, Центральный Тепловой Пункт.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, закупаются подрядной организацией, на средства заказчика, на основании списка необходимых материалов для производства работ, предоставленного подрядной организацией, Данный список необходимо предоставит не позднее, чем за 7 дней, до фактического начала работ.

Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 01.06.2019 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт помещений, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт помещений и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт помещений, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями на территории ул. Шухова д.14».

РАЗДЕЛ 7   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.

| Наименование работ | Един. | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | измер. |  |
| Стр. 10 - Центральный Тепловой Пункт. |
| Демонтажные работы. |  |  |
| Демонтаж старой потрескавшейся штукатурки с потолка | кв.м. | 48,00 |
| Демонтаж старой кафельной плитки со стен | кв.м. | 84,00 |
| Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 36,00 |
| Демонтаж старой кафельной плитки с пола. | кв.м. | 48,00 |
| Демонтаж старых люминисцентных светильников | шт. | 4,00 |
| Демонтаж старых ствльных труб до d-100 мм. | кв.м. | 54,00 |
| Демонтаж старых вентилей, задвижек на стальных трубопроводах до 100 мм. | кв.м. | 6,00 |
| Демонтаж старых дверей и дверных коробок с утилизацией. | шт. | 1,00 |
| Демонтаж старых чугунных радиаторов отопления | шт. | 2,00 |
| Демонтаж старых труб отопления 25 мм | м.п. | 12,00 |
| Демонтаж насосов циркуляционный ГВС производительностью до 0,04 куб.м/час | шт. | 4,00 |
| Демонтаж старых вентилей, задвижек на стальных трубопроводах до 65 мм. | кв.м. | 4,00 |
| Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 65 мм. | м.п. | 22,00 |
| Ремонтно-строительные работы. |  |  |
| Оборудование. |  |  |
| Установка насосов центробежных до 0,1 куб.м/час UP 20-30N 150 | шт. | 4,00 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 6,00 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | м.п. | 54,00 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 65 мм | шт. | 4,00 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | м.п. | 22,00 |
| Установка фильтров диаметром 65 мм | шт. | 4,00 |
| Установка фильтров диаметром 100 мм | шт. | 6,00 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам 100 мм | шт. | 6,00 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам 65 мм | шт. | 4,00 |
| Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 12,00 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м. трубы. | 0.54 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм | 100 м. трубы. | 0.22 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м.п. | 76,00 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м.п. | 76,00 |
| Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | м.п. | 76,00 |
| Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м.п. | 76,00 |
| Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | щт. | 6,00 |
| Пусконаладочные работы | система | 1,00 |
| Потолок |  |  |
| Грунтовка потолка 2 раза. | кв.м. | 48,00 |
| Шпаклёвка потолка 2 раза | кв.м. | 48,00 |
| Окраска потолка водоэмульсией 2 раза | кв.м. | 48,00 |
| Стены |  |  |
| Грунтовка стен 2 раза | кв.м. | 84,00 |
| Шпатлевка и шлифовка за 2 раза стен | кв.м. |  |
| Набивка метал. Сетки 2 мм на стену под плитку. | кв.м. | 84,00 |
| Укладка пкафельной плитки на стены 20х30 см. | кв.м. | 84,00 |
| Затирка плитки | кв.м. | 84,00 |
| Дверь |  |  |
| Установка противопожарной двери в комплекте (белая) | шт. | 1,00 |
| Врезка замков, петель, ручек | компл. | 1,00 |
| Установка наличников | п.м. | 10,00 |
| Пол |  |  |
| Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм. | кв.м. | 48 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью под ламинат (т.5 мм) | кв.м. | 48 |
| Укладка плитки керамогранит 40х40 мм | кв.м. | 48 |
| Затирка плитки | кв.м. | 48 |
| Установка плинтуса из обрезки плитки 80 мм | п.м. | 28 |
| Освещение и электропроводка |  |  |
| Прокладка нового кабеля 3 х 2.5 ВВГ нг в гофре 20 мм | п.м. | 44,00 |
| Установка новых свтодиодных светильников "Амстронг" | шт. | 6,00 |
| Установка новых розеток | шт. | 4,00 |
| Установка новых выключателей | шт. | 2,00 |
| Отопление |  |  |
| Прокладка новых оцинкованых труб отопления d- 25 мм | п.м. | 12 |
| Установка новых 9 секционных алюминевых радиаторов отопления | шт. | 2 |
| Установка новой запорной арматуры на радиаторы отопления | шт. | 4 |
| Дренажная яма для стока воды. |  |  |
| Разбор бетонного покрытия пола под дренажную яму. | м.куб. | 0.3 |
| Разработка грунта вручную под дренажную яму, с выносом грунта на 80 м. от здания. | м.куб. | 1 |
| Армирование и бетонирование стен и пола дренажной ямы | м.куб. | 1 |
| Установка и подключение дренажного насоса | шт. | 1 |
| Разные работы |  |  |
| Вывоз мусора на расстояние 196 км. От Москвы | конт. 8 куб.м | 2 |
| Погрузо-разгрузочные работы. | куб.м. | 16 |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Технический директор В. В. Марцонь