Техническое задание

на выполнение работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

по объекту «ул. Шухова д.14»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт КПП, цоколя и комнаты переговоров №200

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, закупаются силами и на средства заказчика, на основании списка необходимых материалов для производства работ, предоставленного подрядной организацией, Данный список необходимо предоставит не позднее, чем за 7 дней, до фактического начала работ.

Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 31.06.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт помещений, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт помещений и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт помещений, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями на территории ул. Шухова д.14».

РАЗДЕЛ 7   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.

| Демонтажные работы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПП |  |  |
| Демонтаж гипсокартонного потолка с металлической конструкцией | м2 | 86 |
| Демонтаж обшивки стен, выполенной из ГКЛ | м2 | 64 |
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 64 |
| Демонтаж старой плитки пола. | м2 | 86 |
| Демонтаж старой цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 86 |
| Демонтаж староко плинтуса из плитки 120 мм. | п.м | 46 |
| Демонтаж старых труб отопления d-25 мм | п.м | 44 |
| Демонтаж старых радиаторов отопления | шт | 8 |
| Демонтаж старой электропроводки | п.м | 120 |
| Демонтаж старых светильников | шт | 12 |
| Демонтаж старой двери с утелизацией. | шт | 3 |
| Комната №200 |  |  |
| Демонтаж гипсокартонного потолка с металлической конструкцией | м2 | 32 |
| Демонтаж внутренней обшивки стен, выполненной их ГКЛ | м2 | 46 |
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 46 |
| Демонтаж старого ламината с пола | м2 | 46 |
| Демонтаж деревянного пола, до бетонного основания | м2 | 46 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 46 |
| Демонтаж старого плинтуса ПВХ с утилизацией | п.м | 24 |
| Демонтаж старой электропроводки | п.м | 86 |
| Демонтаж старых светильников | шт | 8 |
| Демонтаж старых радиаторов отопления | шт | 4 |
| Строительно отделочные работы КПП и комната переговоров №200 |  |  |
| Электрика: |  |  |
| Укладка силового кабеля Кабель ВВГнг 3х2,5 в гофре. | п.м | 240 |
| Монтаж распаячной коробки в стене под розетки и выключатели | шт | 16 |
| Установка автоматов защиты | шт | 4 |
| Установка выключателей освещения. | шт | 8 |
| Установка силовой розетки 220 v | шт | 8 |
| Установка светильника светодиодного («Армстронг») | шт | 12 |
| Установка светильника декоративного точечного Lightstar 212114 | шт | 22 |
| Отопление: |  |  |
| Прокладка новых труб отопления полипропиленовых d- 25 мм | п.м | 46 |
| Установка радиатора отопления биметаллический SIRA Omega A 350-12 | п.м | 12 |
| Теплоизоляция труб отопления | п.м | 46 |
| Установка ревизионного люка для труб отопления 100 х 100 | шт | 4 |
| Потолки: |  |  |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровневых по металлическому каркасу | м2 | 118 |
| Утепление потолка Изовол АКУСТИК (1000х600х100 мм) 2,4м2 0,24м3 | м2 | 118 |
| Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | м2 | 118 |
| Проклейка потолка стеклотканью типа «Паутинка» | м2 | 118 |
| Шпаклёвка потолков 2 раза | м2 | 118 |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской вручную | м2 | 118 |
| Устройство потолочного плинтуса из пенопласта | м2 | 54 |
| Установка ревизионного люка для обсуждения систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт | 4 |
| Стены: |  |  |
| Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 112 |
| Штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм | м.п. | 36 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) Клинкерная плитка Feldhaus Klinker R688NF sintra sabioso, NF14 240x71x14 мм | м2 | 112 |
| Установка ревизионного люка | шт. | 2 |
| Полы: |  |  |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 мм | м2 | 118 |
| Армирование стяжки пола сеткой 50 х 50 мм | м2 | 118 |
| Обезпылевание основания пола | м2 | 118 |
| Устройство самовыравнивающей стяжки пола 10 мм | м2 | 118 |
| Кладка на пол керамогранита одного рисунка 600 х 600 мм | м2 | 118 |
| Затирка швов. | м2 | 118 |
| Изготовление порогов из керамогранита | м2 | 4 |
| Устройство керамического плинтуса с распилом 120 мм | м2 | 48 |
| Грунтовка пола бетоконтактом | м2 | 118 |
| Наружные работы: |  |  |
| Перекрытие КПП: |  |  |
| Демонтажные работы: |  |  |
| Демонтаж металлоконструкций парапетов, отливов и пр. | м2 | 38 |
| Демонтаж мягкой кровли из битумных рулонных материалов | м2 | 180 |
| Демонтаж цементно-песчаной выкружки по периметру парапета | м2 | 38 |
| Демонтаж старого утеплителя Пеноплэкс с утилизацией. | м2 | 90 |
| Демонтаж старой потресканой песчяной стяжки. | м2 | 90 |
| Ремонт кровли над КПП: |  |  |
| Укладка арматурной сетки 100 х 100 мм под бетонную заливку | м2 | 90 |
| Заливка цементно-бетонной стяжки под основание. (сухая смесь м-300) | м2 | 90 |
| Укладка пароизоляции ТехноНИКОЛЬ 3x100 | м2 | 110 |
| Укладка в два слоя - Пенополистирол «Технониколь XPS 30-200 стандарт» 1180х580х100мм | м2 | 240 |
| Укладка разуклонного уровня из керамзито цементной смеси М-300 | м2 | 90 |
| Укладка цементно песчяной стяжки с армированием 50 х 50 мм h-20 мм | м2 | 90 |
| Обработка поверхности праймером битумным 2 слоя. | м2 | 90 |
| Гидроизоляция Унифлексом ТПП 1-ый слой | м2 | 110 |
| Гидроизоляция Унифлексом ТКП 2-ый слой | м2 | 110 |
| Установка металлоконструкций парапетов | м.п. | 38 |
| Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм (с материалами) | м.п. | 38 |
| Установка водосборных воронок (2 шт.) и водоcточных труб d- 90 мм | м.п. | 18 |
| Ремонт наружного фасада КПП: |  |  |
| Демонтажные работы: |  |  |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 108 |
| Отделочные фасадные работы: |  |  |
| Грунтовка стен и откосов перед штукатуркой | м2 | 108 |
| Устройство штукатурной армированной сетки ПВХ 5 х 5 на стену | м2 | 108 |
| Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 108 |
| Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 108 |
| Шпатлевка стен черновая | м2 | 108 |
| Финишная шпатлевка стен | м2 | 108 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской валиком | м2 | 108 |
| Ремонт цоколя по периметру здания Шухова 14 стр. 10 и ограждению. |  |
| Демонтаж старой потрескавшейся штукатурки до 30 мм | м2 | 220 |
| Грунтовка цоколя Бетоноконтактом перед штукатуркой | м2 | 220 |
| Штукатурка цоколя слоем до 3-х см | м2 | 220 |
| Устройство армированной сетки 10 х 10 мм под кладку плитки | м2 | 220 |
| Облицовка керамической настенной плиткой размером 30 х 30 см | м2 | 220 |
| Затирка керамической плитки | м2 | 220 |
| Установка двери (распашной) | шт. | 3 |
| Установка дверного добора | шт. | 6 |
| Установка наличника | шт. | 9 |
| Установка дверных стопоров | шт. | 3 |
| Врезка замка | шт. | 3 |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Технический директор В. В. Марцонь