Техническое задание

на выполнение  работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

по объекту «ул. Шухова д.14»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Реконструкция туалетов и коридора Шухова д. 14 стр. 5

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, закупаются силами и на средства заказчика, на основании списка необходимых материалов для производства работ, предоставленного подрядной организацией,. Данный список необходимо предоставит не позднее, чем за 7 дней, до фактического начала работ.

Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 31.05.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт помещений, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт помещений и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт помещений, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями на территории ул.Шухова д.14».

РАЗДЕЛ 7   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.

| 1 | Демонтаж старой кафельной плитки | м2 | 154 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж деревянных дверей с утилизацией | шт. | 19 |
| 3 | Демонтаж старого плинтуса напольного | м.пог. | 116 |
| 4 | Очистка стен от старых обоев, краски, шпатлевки. | м2 | 190 |
| 5 | Демонтаж старых унитазов и бочков, запорной арматуры в СУ. | шт. | 4 |
| 6 | Демонтаж раковины и запорной арматуры в СУ. | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж старого потолка «Армстронг» | м2 | 100 |
| 8 | Демонтаж светильников типа «Армстронг» и старой электропроводки . | м2 | 12 |
| 9 | Выравнивание пола наливным полом. | м2 | 98 |
| 10 | Штукатурка стен в с/у | м2 | 60 |
| 11 | Шпаклевка стен черновая | м2 | 190 |
| 12 | Шпаклевка откосов черновая | м2 | 22.8 |
| 13 | Шлифовка стен черновой шпатлевки | м2 | 190 |
| 14 | Устройство армированной сетки 2 х 2 (паутинка) | м2 | 190 |
| 15 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 190 |
| 16 | Шлифовка финишной шпатлевки | м2 | 190 |
| 17 | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 190 |
| 18 | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м2 | 22.8 |
| 19 | Покраска стен водоэмульсионной краской 2 раза | м2 | 380 |
| 20 | Укладка кафельной плитки на пол с затиркой швов. | м2 | 110 |
| 21 | Установка нового плинтуса ПВХ | м.пог. | 116 |
| 22 | Установка нового потолка «Армстронг» с установкой каркаса. | м2 | 100 |
| 23 | Установка светильников «Армстронг» | шт. | 12 |
| 24 | Прокладка нового сетевого кабеля для освещения. | м.пог. | 220 |
| 25 | Нанесение в СУ декоративной штукатурки «КОРОЕД» | м2 | 60 |
| 26 | Установка в СУ потолка грильято | м2 | 16 |
| 27 | Установка в СУ столешницы | шт. | 2 |
| 28 | Прокладка канализационных труб диаметром 50 мм | м.пог. | 8 |
| 29 | Замена труб ХВС и ГВС. | м.пог. | 16 |
| 30 | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия и чеканкой труб. | шт. | 2 |
| 31 | Установка ревизионного люка для обслуживания систем канализации, водопровода и вентиляции. | шт. | 2 |
| 32 | Установка и подключение унитаза с инсталяцией | шт. | 4 |
| 33 | Установка и подключение смесителя | шт. | 2 |
| 34 | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 |
| 35 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 4 |
| 36 | Вынос мусора с 4 этажа на 50 м. от подъезда в бункер | компл. | 1 |
| 37 | Уст-ка деревянных дверей, наличников. | шт. | 19 |
| 38 | Подъем строительного материала на 4 этаж вручную. | компл. | 1 |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Технический директор В. В. Марцонь