Техническое задание

на выполнение работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

по объекту «ул. Шухова д.14»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт фасада здания стр. 6 со стороны внутреннего двора. Ремонт кровли и входных групп

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, закупаются силами и на средства заказчика, на основании списка необходимых материалов для производства работ, предоставленного подрядной организацией, Данный список необходимо предоставит не позднее, чем за 7 дней, до фактического начала работ.

Срок начала выполнения работ – в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 30.09.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт помещений, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт помещений и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт помещений, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями на территории ул. Шухова д.14».

РАЗДЕЛ 7   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.

| Фасад здания. |  |  |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ: |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, | м2 | 172 |
| Демонтаж старых оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 21,00 |
| Отбивка старой штукатурки в ручную с поверхностей стен кирпичных, | м2 | 258,00 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от старых красок с земли и лесов, | м2 | 84,00 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | м3 | 56,00 |
| Вывоз строительного мусора до 200 км. | м3 | 56,00 |
| Ремонтно-строительные работы. |  |  |
| Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, | шт. | 21,00 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 342,00 |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м2 | 164,00 |
| Установка штукатурной армированной сетки | м2 | 342,00 |
| Улучшенная штукатурка стен и откосов фасадов цементно-известковым раствором | м2 | 342,00 |
| Установка сетки ПВХ 2х2 мм под шпаклёвку. | м2 | 342,00 |
| Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой перед шпатлёвкой за 1 раз стен | м2 | 342,00 |
| Шпатлевка стен и откосов по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 342,00 |
| Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой перед окраской за 1 раз | м2 | 342,00 |
| Окраска фасадов фасадной краской с лесов вручную по подготовленной поверхности 2 раза | м2 | 342,00 |
| Смена обделок из листовой стали (оконные отливы) шириной до 0,3 м, | шт. | 21,00 |
| ЦОКОЛЬ: |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |
| Демонтаж старой кафельной плитки с цоколя | м2 | 52,00 |
| Отбивка старой штукатурки с цоколя.(кипич) | м2 | 52,00 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | м3 | 8,00 |
| Вывоз строительного мусора до 200 км. | м3 | 8,00 |
| Ремонтно-строительные работы. |  |  |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м2 | 52,00 |
| Установка штукатурной армированной сетки | м2 | 52,00 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 52,00 |
| Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором | м2 | 52,00 |
| Установка армированной сетки под кладку кафельной плиткой. | м2 | 52,00 |
| Укладка на цоколь кафельной плитки с последующей затиркой швов. | м2 | 52,00 |
| ВХОДНЫЕ ГРУППЫ: |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, | шт. | 5,00 |
| Снятие дверных полотен | шт. | 5,00 |
| Демонтах стен старых входных групп их силикатного кирпича. | м3 | 12,00 |
| Демонтаж старой кровли входных групп из оцинкованного листа. | м2 | 24,00 |
| Демонтаж мелких конструкций (перемычки) массой до 0,5 | шт. | 8,00 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | м3 | 8,00 |
| Вывоз строительного мусора до 200 км. | м3 | 8,00 |
| Ремонтно-строительные работы. |  |  |
| Кирпичная кладка стен и парапета входных групп | м3 | 14,00 |
| Усиление проёма парапета швеллером метал. | шт. | 4,00 |
| Установка дверных блоков из ПВХ профилей ( распашных, двустворчатых) с площадью проема 1.6 м. | шт. | 4,00 |
| Установка однопольной противопожарной двери | шт. | 1,00 |
| Установка армированной сетки (металл) под щтукатурку | м2 | 84,00 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 84,00 |
| Грунтовка стен и откосов (4 раза) | м2 | 84,00 |
| Штукатурка стен и откосов | м2 | 84,00 |
| Установка малярных уголков | м.п. | 64,00 |
| Шпаклевка стен и откосов 2 раза | м2 | 88,00 |
| Покраска стен и откосов (2 слоя) | м2 | 88,00 |
| Укладка плитки керамогранит на пол. | м2 | 24,00 |
| Установка потолка "Грильято" | м2 | 24,00 |
| Устройство бетонной армированой площадки перед входными нруппами под тротуарную плитку. | м2 | 8,00 |
| Укладка тротуарной плитки перед входними группами. | м2 | 8,00 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | м3 | 16,00 |
| Вывоз строительного мусора до 200 км. | м3 | 16,00 |
| КРОВЛЯ: |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |
| Разборка покрытий кровель из старых волнистых и полуволнистых металических листов | м2 | 1230,00 |
| Разборка слуховых окон треугольных двускатных, | шт. | 6,00 |
| Демонтаж старых дефлекторов | шт. | 12,00 |
| Разборка старых деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков и досок. | м2 | 1230,00 |
| Демонтаж старых сливных желобов, воронок и труб | м.п. | 124,00 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | м3 | 54,00 |
| Вывоз строительного мусора до 200 км. | м3 | 54,00 |
| Ремонтно-строительные работы. |  |  |
| Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 1230,00 |
| Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 1230,00 |
| Укладка ОСБи-12мм | м2 | 1230,00 |
| Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) | м2 | 1460,00 |
| Пропитка доски нанесением кистью огнезащитным материалом. | м2 | 1230,00 |
| Изготовление фальца | м2 | 1230,00 |
| Монтаж кровельного покрытия из фальца при высоте здания до 25 м | м2 | 1230,00 |
| Изгоовление и монтаж капельника | м.п. | 86,00 |
| Устройство мелких покрытий (конек+примыкания) из листовой оцинкованной стали, | м.п. | 86,00 |
| Монтаж лобовой доски | м.п. | 86,00 |
| Монтаж снегозадержателя | м.п. | 86,00 |
| Устройство влаго-парозащиты зашиты | м.п. | 1230,00 |
| Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, | м.п. | 1230,00 |
| Монтаж фасция | м.п. | 86,00 |
| Смена отливов (отметов) водосточных труб | м.п. | 124,00 |
| Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 64,00 |
| Монтаж анти капельника | м.п. | 86,00 |
| Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, | шт. | 44,00 |
| Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | шт. | 12 |
| Ремонт кирпичной кладки вентканалов отдельными местами | м3 | 2 |
| Окраска вентканалов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | м2 | 6 |
| Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм | шт. | 12 |
| Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, | м2 | 66 |
| Обивка короба дефлектора оцинкованной кровельной сталью. | м2 | 12 |
| Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольнокапельного распыления, | м2 | 1230 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | м3 | 54 |
| Вывоз строительного мусора до 200 км. | м3 | 54 |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Технический директор В. В. Марцонь